|  | BUZDOLABI SICAKLIK KONTROL FORMU KULLANIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | İY.TL.23 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 18.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ : Isı Takip Çizelgesinin kullanımına yönelik sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM: Hastanemizde çalışan tüm personeli kapsar.

2.  SORUMLULAR

- Sağlık personeli

- Teknik servis

3. UYGULAMA

3.1.    Isı Takip Çizelgesi sabah-akşam olmak üzere sağlık personeli tarafından günlük olarak doldurulup imzalanır.

3.2.    Buzdolabının içinde bulunan malzemeye göre sıcaklık takibi yapılır.

  - Isı Takip Çizelgesi, ay bitiminde dosya edilerek ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere arşiv sorumlusuna teslim edilir.

  - Isı Takip Çizelgesi, soğutucunun üzerinde, yakınında veya dosyada bulundurulabilir.

  - Eğer; buzdolabı ısısı normalden yüksek ise;

- Buzdolabının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir,

- Elektrik kaynağı kontrol edilir,

- Termostat ayarı kontrol edilir, gerekiyorsa yeni ayar yapılır,

- Teknik servisle irtibata geçilir,

  - Eğer buzdolabının ısısı normalden düşük ise;

- Termostat ayarı kontrol edilir, gerekiyorsa yeni ayar yapılır,

- Buzdolabının buzluk bölmesinin kapağı kontrol edilir, kırılmış olabilir,

- Teknik servis ile irtibata geçilir.

  - Buzdolabı bozulduğunda bütün ilaç, aşı ve anti serumları buz aküleri ile birlikte başka  buzdolabına, eğer bulunmaz ise aşı nakil kaplarına yerleştirilir.

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR

TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi