|  | BUZDOLABI ISI İZLEM FORMU KULLANIM TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | İY.TL.26 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 18.02.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 02.01.2018 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

- AMAÇ:

Buz dolabı ısı izlem formunun kullanımına yönelik sistem oluşturmaktır.

- SORUMLULAR :

-Doktor

-Birim Sorumlu Hemşiresi

-Hemşire

-Att

-Ebe

-Anestezi Teknisyeni

3.1. TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi sabah-akşam olmak üzere günlük olarak doldurulacaktır.

3.2. TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi gündüz Birim Sorumlusu, gece birim sorumlusunun

görevlendirdiği hemşire tarafından doldurulmalı günlük olarak imzalanmalı.

3.3. TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi, yıl bitiminde dosya edilmeli ve 5 yıl süre ile

saklanmalıdır.

3.4. TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi, soğutucunun yanında duvara asılı olmalıdır.

3.5.Eğer; buzdolabı ısısı çok yüksek ise; (Termometre +8 ˚C’nin üzerini gösteriyorsa)

3.5.1 Buzdolabının çalışıp çalışmadığını kontrol et

3.5.2 Elektrik kaynağını kontrol et,

3.5.3 Termostat ayarını kontrol et, gerekiyorsa yeni ayar yap, (bir anda büyük ayar

Değişikliği yapma, dolabınız eksi (-) dereceye inebilir)

3.6.Eğer buzdolabının ısısı çok düşük ise; (termometre +2 ˚C’nin altını gösteriyorsa)

3.6.1 Termostat ayarını kontrol et, gerekiyorsa yeni ayar yap,

3.6.2 Buzdolabının buzluk bölmesinin kapağını kontrol et, kırılmış olabilir,

3.7.Buzdolabı bozulduğunda bütün ilaçlar buz aküleri (ilaçla birebir temas etmeme

koşuluyla) ile birlikte başka buzdolabına yerleştir.

3.8.Buzdolabının ısı derecesi normale dönmüyorsa soğuk zincir sorumlusuna haber verilip arızanın en kısa sürede giderilmesi sağlanır.

4.İLGİLİ DOKÜMAN

4.1 TA.FR.38 Isı Nem Takip Çizelgesi

-Personel

-paramedik

3. TALİMATIN AYRINTISI