|  | SEYYAR ASPİRATÖR KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.  KAPSAM: Zonguldak Özel Level Hospıtal’da ki seyyar aspirator cihazlarını kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Teknik Hizmetler Birimi

- Hemşire/Ebe/Sağlık Memuru

4. UYGULAMA:

Seyyar aspiratörlerde genellikle tekerlekli bir sistem üzerinde vakum yapabilen bir cihaz vardır. Elektrikle çalışan bu cihaz üzerinde vakumlanan materyalin toplandığı büyük bir kavanoz vardır. Sistem hortum bağlantıları ile uygun bir şekilde kavanoza bağlıdır.

4.1. Cihaz elektriğe bağlanıp üzerindeki POWER düğmesi On (I) konumuna getirilir ve cihazın açılması sağlanır.

4.2. Vakum regülatörü ayar vanası uygun bir basınçta ayarlanır

4.3. Yıkama solüsyonu emdirilerek sistem kontrol edilir

4.4. Uygun steril aspirasyon sondası yerine takılır

4.5. Hastaya uygun yöntemle aspirasyon işlemi uygulanır

4.6. Aspirasyon işlemi tamamlanınca yıkama solüsyonu emdirilir, sistem temizlenir

4.7. Vakum regülatörü ayar vanası kapatılır

4.8. Cihaz üzerindeki POWER düğmesi Off (0) konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

4.9. İşlem bittiğinde aspirasyon sondası ve eldiven tıbbi atığa atılır