|  | LMA KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.29 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

LMA kısa süreli operasyonlarda veya zor entübasyon durumlarında hastanın solunumunun sağlanması için gerekli olan bir cihazdır. No:1-1,5-2-2,5-3-4-5 olmak üzere 7 boyutu bulunur.Tekrar tekrar kullanılabilir özelliği vardır.

- Hastanın ağız yapısına uygun boyutta LMA seçilir.

- Hastanın başı ekstansiyona getirilip ağız bir elle açılırken boşta olan diğer elle LMA ağız içerisinden hafif bir manevrayla larinkse yerleştirilir.

- Kafı uygun hacimde şişirilir.

- LMA’nın ajutajına solunum devresi bağlanıp hastanın havalanıp havalanmadığı gözlenir.

- Her iki akciğer ve mide oskülte edilerek LMA’nın uygun yerleştirildiği doğrulanır.

- Hatanın yüzüne uygun şekilde tespit edilir.

- Operasyon bitiminde hastada ekstübasyon kriterleri sağlanınca kafın hacmi biraz indirilerek LMA çıkartılır.

- LMA temizlenerek sterilizasyon için gerekli olan bölüme tekrar kullanılmak üzere gönderilir.