|  | MERKEZİ OKSİJEN KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 23.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

Merkezi oksijen sistemi amliyathane, YBÜ’leri ve servislerden kullanılan bir sistemdir. Oksijen bir odada bulunan sıralı bağlı tüplerden özel bir boru sistemi ile bu birimlere dağıtılır. Bu tüplerin bağlantıları sadece oksijen tüpü bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Boru sistemi ile duvar içinden dağılan oksijenin YBÜ’de ve ameliyathanedeki kullanımı:

- Ameliyathanedeki kullanımı

1.1. Oksijen ameliyathane duvarından özel bir çıkış sistemiyle ameliyathane içine dağılır. 1.2. Duvarda oksijen basıncını gösteren bir gösterge vardır.

1.3. Duvardaki çıkış yerinden uygun bağlantı hortumları ile cihazın arkasındaki uygun giriş yerinden anestezi cihazına oksijen gelir.

1.4. Buradan akım ölçer veya flush valvi aracılığı ile istenilen oranda entübe/trakeotomize hastaya solunum devresi aracılığı ile verilir.

1.5. Entübe edilmemiş hastalara ise cihaza uygun bir bağlantı hortumu yapılarak nazal kanül ya da maske ile oksijen verilir.

- Yoğun Bakım Ünitesinde kullanımı

  - Duvardan özel bir çıkış sistemi ile YBÜ’e gelen oksijen iki şekilde hastaya verilir.

  - Hasta mekanik respiaratöre bağlı ise, bu cihazın özel oksijen bağlantısı ile duvardaki çıkış yerine uygun olarak bağlanarak hastaya oksijen verilir.

  - Mekanik respiratörden hastaya oksijen  hastanın durumuna göre cihaz üzerindeki FiO2 ayarlanarak verilir.

  - Ayrıca oksijen, çıkış yerine uyan oksijen kavanozu kullanılarakta hastaya verilir.

  - Oksijen kavanozunun üstünde bulunan ayar düğmesi (Lt/dk şeklinde) ile hastanın durumuna göre istenilen oranda oksijen verilebilir.

  - Oksijen kavanoza uygun bağlantı hortumu ile T tüp, nazal kanül ya da hazneli/haznesiz maske ile hastaya istenilen oranda verilebilir.

- Hem ameliyathane hem de YBÜ’lerinde merkezi oksijen sisteminde olabilecek bir arıza sonrası kullanılmak üzere yedek oksijen tüpleri mutlaka olmalıdır.

Bu tüpler belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.