|  | ODYOMETRE CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.34 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 24.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1.0 AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

2.0  KAPSAM: Zonguldak Özel Level Hospıtal  Odyometre  cihazlarını kapsar.

3.0. SORUMLULAR:

- Odiyometrist

4.0 UYGULAMA:

- Cihaz toprak hatlı prize takılır

- Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır

- Hasta, kabin içerisindeki sandalyeye oturtulur

- Kulaklık uygun bir şekilde hastanın kulağına takılır

- Hasta, sesi duyunca butona basması istenir

- Farklı frekans değerleriyle hava yolu eşikleri tespit edilir

- Kulaklık çıkartılır

- Kemik yolu vibratörü test yapılacak kulağa takılır

- Farklı frekans değerleriyle kemik yolu eşikleri tespit edilir

- Farklı frekanslarda weber değerlerine bakılır

- Odyograma, tespit edilen eşik değerleri kaydedilir

- İşlem bittikten sonra cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır

- Cihazın genel temizliği yapılır, bir sonraki kullanıma hazır halde bırakılır

5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Odyometre Cihazı Kullanma Kılavuzu