|  | ENTERAL BESLENME POMPASI TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.36 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 24.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM:Yoğun Bakımda kullanılan Enteral Beslenme Pompalarını cihazlarını kapsar.

SORUMLULAR:Yoğun Bakım  Hemşireleri

UYGULAMA:

- Enteral beslenme için hazırlanmış ürün enteral beslenme setine konur, setin içindeki hava çıkartılır

- Enteral beslenme seti cihaza takılır

- Setin ucu gastrik veya intestinal sisteme yerleştirilmiş beslenme  sondasına takılır

- Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır, istenilen doz ayarlanır

- Cihaz Run konumuna getirilir, Hastanın beslenme işlemi başlatılır

- Beslenme maması bittikten sonra hastaya su verilir

- Cihaz kapatılır

- Cihaz üzerindeki pompa seti çıkartılır, cihaz temizlenir

- Cihaz tekrar kullanıma hazır halde bırakılır

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Enteral beslenme Pompası Kullanma kılavuzu