|  | REANİMASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ EKG CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.37 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 24.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

AMAÇ: Cihazın doğru kullanımını sağlamak.

KAPSAM: Yoğun Bakımda kullanılan EKG cihazını kapsar.

SORUMLULAR: Reanimasyon Yoğun Bakım Hemşireleri

UYGULAMA:

- Sırtüstü düz bir şekilde yatan hastanın gögüs bölgesi açılır, el ve ayak bilekleri aralanır.

- Elektrotların uygulanacağı bölgelerin temiz ve kuru olması sağlanır. Gerekiyorsa kıllar tıraş edilir.

- Elektrotların bağlanacağı cilt yerlerine jel sürülür.

- Ekstremite elektrotlarından kırmızı elektrot(RA) sağ el bileğine, sarı elektrot(LA) sol el bileğine, siyah elektrot(RL) sağ ayak bileğine, yeşil elektrot(LL) sol ayak bileğine yerleştirilir. Prekordiyal elektrotlar ise (V 1) Sağ 4.intercostal aralığa, (V 2) Sol 4. intercostal aralığa, (V 4) Sol 5. intercostal aralığın midklavikular hattı kestiği noktaya, (V 3)  V 2 ile V 4 arasına, (V 5) Sol 5. intercostal aralığın ön aksiller hattı kestiği noktaya, (V 6) Sol 5. intercostal aralığın orta aksiller hattı kestiği noktaya  yerleştirilir.

- EKG çekerken hastanın kesinlikle hareket etmemesini sağlanır..Hastanın üzerinden metal saat, alet v.s. çıkartılır.

- Makine üzerindeki derivasyon düğmesi yardımıyla D1,D2,D3,AVR,AVL,AVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6 derivasyonlarına ait kayırlar alınır.

- İşlem bittikten sonra cihaz açma/ kapama anahtarından kapatılır.

- EKG kabloları dairesel olarak toplanır

- EKG cihazı kullanıma hazır ve temiz durumda bırakılır

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

EKG Cihazı Kullanma Kılavuzu