|  | SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANMA TALİMATI | DÖKÜMAN KODU | MC.TL.38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 24.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 09.05.2017 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ: Sitolojik inceleme için gelen materyallerden çökelti elde etmek için kullanılır.

2. KAPSAM: Santrifüj kullanan tüm laboratuar birimlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Sorumlu Laboratuar Teknisyeni

4. UYGULAMA:

- Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.

- Devir ve dakika seçilir. (2000–3000 devir arası 5–10 dk.)

- Tüp içine konmuş materyal ve aynı hacimdeki su ile dolu tüp karşılığı dengede olacak şekilde yerleştirilir.

- Cihazın kapağı kapatılıp start düğmesine basılarak çalıştırılır.

- Ayarlanan süre sonunda cihaz durur, sesli alarm verir.

- LİD düğmesine basılarak kapak açılır.

- Santrifüj sonucunda tüpün dibinde yoğunlaşmış kısım gerekli sayıda lama yayılarak boyama işlemine hazır hale getirilir.

- Cihaz açma/kapama düğmesinden kapanır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Cihaz kullanma Klavuzu