1.AMAÇ

Kullanılmakta olan kurşun önlüklerin kırılma, katlanma gibi nedenlerle hasar görmemeleri için uygun bir biçimde muhafazasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Hastanede kullanılan tüm kurşun önlüklerin nasıl ve ne zaman kontrol edileceğini kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın yürütülmesinden Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi ve Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

sorumludur. Diğer Radyoloji çalışanları bu talimata uymakla sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni tarafından hastanede ilgili birimlerde bulunan tüm kurşun

önlüklerin envanteri çıkarılır.

4.2. Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi ve Radyoloji Sorumlu Teknisyeni, kullanılmakta olan kurşun

önlüklerin kırılma, katlanma gibi sebeplerle hasar görmemeleri için kurşun önlüklerin uygun

bir biçimde (düzgün ve katlanmayacak) muhafaza edilmesini temin etmek üzere gerekli

çalışmaları yapar.

4.3. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni, Radyasyon uygulaması yapılan tüm birimlerde bulunan kurşun

önlüklerin yılda iki kez kontrolünü yapar ve yaptığı kontrolleri RG.FR.03 Kurşun Önlük Kontrol Formuna

kaydeder.

4.4. Yılda iki kez kurşun önlüklerin mevcut olan en büyük ebatta kasete tüm alanları X ışını ile

görünür hale getirilebilecek şekilde direk grafi çekimleri yapılır veya uygun bir durumda

Uzman Doktor gözetiminde skopi altında incelenir.

4.5. Direkt Grafi çekimleri Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi tarafından kontrol edilir ve uygunluğu

onaylanır.

4.6. Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi tarafından kurşun önlük inceleme sonuçları RG.FR.03 Kurşun Önlük Kontrol Formuna kaydedilir.

İLGİLİ DOKÜMAN

RG.FR.03 Kurşun Önlük Kontrol Formu