|  | TEKNİK SERVİS CİHAZ BAKIM TALİMATLARI | DÖKÜMAN KODU | TY.TL.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 30.06.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 1/4 |

MORG-MUTFAK-SOĞUK HAVALAR

1.Kompresörleri çalıştır.Anormal bir durum olup olmadığını kontrol et.

2.Kompresör ve fan motorlarının sese kontrolünü yap.

3.Kayış ayar ve yıpranmalarını kontrol et.Gerekiyorsa değiştir.

4.Sistemin soğutma yapıp yapmadığını kontrol et.

5.Gideremediğin arızayı Tek.İşl.Amirine bildir.

# EKMEK KESME MAKİNESİ

1.Enerji kablosunu kontrol et.

2.Kolu çekerek motoru çalıştır.Kontrolünü yap.

3.Gideremediğin arızayı Tek.İşl.Amirine bildir.

# SANAYİ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ

1.Kumanda tablosunu kontrol et.

2.Su giriş çıkış hortumların kontrol et.

3.Deterjan pompalarını kontrol et.

4.Fıskiyeleri kontrol et.

5.Makine ve filtrelerin temizliğini yap.

6.Makineyi çalıştır ve motorların kontrolünü yap.

7.Gideremediğin arızayı Tek.İşl Amirine bildir.

# ACİL KLİMA

1.Enerjiyi kes.

2.Elektrik kumanda tablosunun kontrolünü yap.

3.Aspiratör vantilatör kayışları ve motorların kontrolünü yap.Yıpranan kayışları değiştir.

4.Filtreleri temizle.

5.Enerjiyi aç.Motor sesini dinleyerek kontrolünü yap.

6.Yaz döneminde kompresör yağ ve gaz kontrolünü yap.

7.Gideremediğin arızayı Tek.İşl. Amirine bildir.

|  | TEKNİK SERVİS CİHAZ BAKIM TALİMATLARI | DÖKÜMAN KODU | TY.TL.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 30.06.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 2/4 |

# KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

# 1.Cihazı kapat.

# 2.Cihazın temizliğini yap.

# 3.Şebeke giriş ve çıkış kablolarının kontrolünü yap.

# 4.Cihaz akülerini ve bağlantı kablolarının kontrolünü yap.

# 5.Cihazı açarak voltaj kontrollerini yap.

# 6.Gideremediğin arızayı Tek.İşl.Amirine bildir.

# TOMOGRAFİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

# 1.Cihazı kapat

# 2.Cihazın temizliğini yap.

# 3.Şebeke giriş ve çıkış kablolarının kontrolünü yap.

# 4.Cihaz akülerini ve bağlantı kablolarının kontrolünü yap.

# 5.Soğutma fan motoru ve filtresinin bakımını yap

# 6.Cihazı açarak voltaj kontrollerini yap.

# 7.Gideremediğin arızayı Tek.İşl.Amirine bildir.

# BİLGİ İŞLEM MERKEZİ ANA MAKİNE

# 1.Ana makinenin devamlı çalışır vaziyette olmasını kontrol et.

# 2.Dağıtım kablolarının ana makinedeki eternet kartlarına bağlı olduğunu kontrol et.

# 3.Terminallerin ana makineye bağlandığını gözle.

# 4.Sisteme bağlı bulunan hubların sigortasını kontrol et.

# 5.Gideremediğin arızayı Tek.İşl.Amirine bildir.

# BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YEDEKLEME MAKİNESİ

1.Yedekleme makinesini aç

2.Yedekleme işlemi için açık olan tüm terminalleri kapattır.

3.Tüm programların yedeklerini günlük al.

4.Yedekleme makinesini kapat.

# MERKEZİ VAKUM

# 1.Elektrik kablo bağlantısını ve tabloyu kontrol et.

# 2.Motor şanzıman yağını kontrol et.Gerekirse tamamla.

# 3.Hava filtresini temizle.

# 4.Cihazı çalıştırıp motor sesini dinleyerek kontrol et.

# RÖNTGEN HAVALANDIRMA

# 1.Elektrik kablo bağlantısını kontrol et.

# 2.Motor kayışlarını kontrol et.

# 3.Sistemi çalıştır.Motor sesini dinleyerek kontrol et.

|  | TEKNİK SERVİS CİHAZ BAKIM TALİMATLARI | DÖKÜMAN KODU | TY.TL.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 30.06.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 3/4 |

# ÇAMAŞIRHANE VE MUTFAK HAVALANDIRMA

1.Elektrik kablo bağlantılarını ve kumanda tablosu kontrolünü yap.

2.Motor kayışlarını kontrol et.

3.Filtreleri çıkartıp çırparak temizle yerine tak.

4.Vantilatör ve aspiratör motorlarını çalıştır.Sesini dinleyerek kontrol et.

# SU TASVİYE CİHAZI

1.Sert su giriş vanası ve yumuşak su vanasını kapat.Durulama çıkış vanasını aç.Ters yıkama yap.

2.Tuz kabının boşalma vanasını aç.İçindeki su boşaldıktan sonra kapağı aç.

3.Tankın ¾ ü kadar tuz koy.

4.Ters yıkama bittiğinde durulama giriş çıkış ve sert su yumuşak su vanalarını kapat.

5.Tuz kabındaki giriş ve çıkış vanalarını yarım açarak tuzlamayı yap.

6.Su tasviye cihazı boşaltma vanasını aç.Tuzlu su kaybolup yumuşak su gelene kadar akıt.Yumuşak su geldiğinde boşaltma vanasını kapat.Sert su ve yumuşak su vanaların aç.Tesise yumuşak su ver.

OKSİJEN KAYNAK MAKİNESİ

1.Asetilen ve oksijen vanalarını aç.

2.Şalama düğmelerini aç.Oksijen ve asetilen geldiğinden emin olduktan sonra ateşlemeyi yap.

3.Gözlüksüz çalışma.

# SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ

1.Makinenin kayış boşluklarını kontrol et.Gerekiyorsa değiştir.

2.Elektrik tablosu ve bağlantılarının kontrolünü yap.

3.Makineyi çalıştır.Rulman sesini kontrol et.

4.Su kaçağı ve buhar kaçağı kontrolünü yap.

5.İç ve dış tambur kapak kilitlerini kontrol et.

6.Greseörlüklere yağ bas.

7.Gideremediğin arızayı Tek.İşl. Amirine bildir.

# SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR SIKMA MAKİNESİ

1.Kayış ayar ve yıpranmalarını kontrol et.Gerekiyorsa değiştir.

2.Elektrik tablosu ve bağlantılarını kontrolünü yap.

3.Makinenin gövde ve üst kapak bağlantılarını kontrol et.

4.Makineyi çalıştır.Anormal bir durum olup olmadığını kontrol et.

5.Grasörlüklere yağ bas.

6.Gideremediğin arızayı Tek.İşl.Amirine bildir.

|  | TEKNİK SERVİS CİHAZ BAKIM TALİMATLARI | DÖKÜMAN KODU | TY.TL.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 30.06.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 01 |
|  |  | SAYFA | 4/4 |

# SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

1.Kayış ayar ve yıpranmalarını kontrol et.Gerekiyorsa değiştir.

2.Elektrik tablosu ve bağlantıların kontrolünü yap.

3.Tambur kapak kilitlerini kontrol et.

4.Buhar kaçak kontrollerini yap gerekiyorsa baypas yap.Kondestopları temizle.

5.Makineyi çalıştır.Anormal bir durum olup olmadığını kontrol et.

6.Gresörlüklere yağ bas.

7.Gideremediğin arızayı Tek İşl.Amirine bildir.

# ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

1.Motoru çalıştır ve rulman sesini kontrol et.

2.Buhar kaçak kontrollerini yap.gerekiyorsa baypas yap.Kondestopları temizle.

3.Elektrik sisteminin kontrolünü yap.

4.Odanın sıcak hava borularının bağlantılarını kontrol et.

# SİLİNDİR ÜTÜ

1.Elektrik sistemini kontrol et.

2.Motoru çalıştır ve rulman sesini kontrol et.

3.Ütü yatağının temizlik kontrollerini yap.

4.Dişlilerin ve zincirin kontrolünü yap.Gerekiyorsa zincir boşluk ayarını yap.

5.Buhar kaçak kontrollerini yap gerekiyorsa baypas yap.Kondestopları temizle.

6.Soğuk hava emiş hortumu ve motorun bağlantılarını kontrol et.

7.Ütü telinin esnekliğini kontrol et.

8.Silindir yataklarına yağ bas.Şanzıman yağ seviyesini kontrol et.Gerekiyorsa ilave et.

# PRES ÜTÜ

1.Elektrik sistemini kontrol et.

2.Buhar kaçak kontrollerini yap ve gerekiyorsa baypas yap.Kondestopları temizle.

3.Soğuk hava tahliye motorunu çalıştır.Rulman sesini kontrol et.

4.Presin alt ve üst pedallarını kontrol et.

5.Gresörlüklere yağ bas.

6.Gideremediğin arızayı Tek.İşl.Amirine bildir.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| TEKNİK SERVİS | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |